## Slide 1
SUBSTITUIÇÃO DO AÇO POR BAMBU (Dendrocalamus giganteus) COMO ELEMENTO ESTRUTURAL EM SACADAS EM BALANÇO
Autores: Gabriel William de Oliveira Pablo Henrique Soares dos Santos
1) OBJETIVO
O objetivo deste trabalho é analisar a viabilidade de substituir o aço por bambu da espécie Dendrocalamus Giganteus, em sacadas em balanço, a partir do comparativo entre as características desses dois materiais, analisando suas vantagens e desvantagens, e do dimensionamento de uma sacada em balanço utilizando o bambu.
2) METODOLOGIA
A pesquisa foi bibliográfica e foi utilizado o método de engenharia para calcular uma sacada em balanço utilizando o bambu como elemento estrutural.
3) DESENVOLVIMENTO
Tendo em vista que o aço é um dos elementos mais utilizados na construção civil, envolvendo desde a parte estrutural até os acabamentos finais de uma obra, nossa pesquisa surgiu a partir da observação de alguns problemas que esse material causa no meio ambiente.
O ferro, um dos principais minérios envolvidos na fabricação do aço, é um recurso finito e, além disso, a sua extração polui muito o meio ambiente.
O bambu pode ser um potencial substituto do aço nos mais diversos usos na construção civil, pois além de possuir uma resistência à tração considerável, ele é um recurso renovável que não demanda grandes consumos energéticos em sua extração, evitando assim que sejam causados danos ao meio ambiente (Jassen, 1995). Além disso, em diversas situações que o bambu tem sido implantado na construção civil, o preço no final do processo construtivo é menor que o do aço (SINAPI, 2017).
Sendo assim, o excelente custo benefício desse material e as diversas vantagens oferecidas por ele se tornam fatores importantes para considerar a utilização do bambu em substituição do aço como elemento estrutural em sacadas em balanço.
Para calcular uma sacada em balanço utilizando o bambu, primeiramente efetuou-se os cálculos para uma sacada utilizando aço a partir dos métodos já utilizados e normatizados atualmente, utilizando um modelo de 4,60 m de largura e 1,10 m de comprimento. Posteriormente, utilizando apenas as leis da física, efetuamos os cálculos de uma sacada em balanço utilizando o bambu, com o objetivo de alcançar a mesma resistência suportada pelo aço. Os resultados mostraram que, para cada trecho de 1 metro de largura, são necessárias 5 barras de aço de 10 mm de diâmetro (3,93 cm² de aço), enquanto que, ao utilizar o bambu, são necessárias 100 barras de 20 mm de diâmetro (ou 70 cm² de aço).
4) CONCLUSÃO
As vantagens do bambu incluem a questão econômica, os poucos efeitos causados ao meio ambiente e sua característica de ser um material renovável. No entanto, a sua resistência térmica é inferior à do aço, podendo prejudicar a segurança da edificação em caso de incêndio e a aderência do bambu com o concreto também é inferior à do aço.
Por fim, a resistência do bambu, cinco vezes menor que a do aço, afeta diretamente a quantidade de bambu necessárias em uma sacada. No cálculo da sacada em balanço, a quantidade de barras de bambu necessária para suportar as cargas impostas no elemento inviabilizam a utilização desse material, pois o espaçamento entre as barras de bambu é insuficiente para permitir a passagem da brita presente no concreto, prejudicando a resistência da sacada.
Logo, utilizando os métodos construtivos existentes atualmente, a utilização do bambu ainda é inviável.
Gabriel Rebeschini de Barros
Orientadora: Denise Álvares Bittar