## Slide 1
Anna Carolina Pozzobon Melchior1, Amanda Fontoura Kopp2, Maria Luíza da Luz Sartorio Estoducto3, Neri Rogerio Dorneles Meirelles4 e Guilherme Marin 4
  A GEOTERMIA E O DESEMPENHO TÉRMICO NAS CONSTRUÇÕES
INTRODUÇÃO
RESULTADOS
REFERENCIAL TEÓRICO
CONSIDERAÇÕES FINAIS
METODOLOGIA
  1Aluna do 3º ano do Colégio Militar de Santa Maria, 2Aluna do 3º ano do Colégio Militar de Santa Maria,
  3 Aluna do 3º ano do Colégio Militar de Santa Maria, 4Profs. Me. de Matemática do Colégio Militar de Santa Maria
A presente pesquisa estudou se o uso de geotermia (energia obtida a partir do calor proveniente do interior da Terra) juntamente com o isolamento térmico (isopor) auxiliaria na diminuição da temperatura interna e consequentemente na diminuição da utilização de ar condicionado em residências.
OBJETIVO: determinar como o desempenho térmico de uma construção pode auxiliar na economia de energia.
Foi construído um protótipo de alvenaria e um sistema de encanamento que, quando enterrado, permite que o ambiente interno de um edifício troque calor com o solo através da passagem de ar, resfriando ou esquentando os cômodos.
Verificou-se estatisticamente, utilizando a distribuição t-Student, que a temperatura interna sempre diminuía quando o sistema de ventilação geotérmico era acionado, sendo ainda menor quando utilizado o isolamento térmico de isopor.
DIFERENÇA DE VALORES COM O SISTEMA DE GEOTERMIA ATIVO:
O sistema de refrigeração por geotermia, além de ser uma opção sustentável, diminui a temperatura interna dos ambientes. Assim, reduz a necessidade da utilização de ar condicionado e o gasto com energia elétrica e traz conforto térmico para edifícios.
Figura 2: Sistema aberto de resfriamento geotérmico
Fonte: PALLADINO e TEIXEIRA, 2016.
Figura 1: Protótipo finalizado.
 | Sistema Aberto |  | Sistema Fechado |  | 
Dia | Ambiente | Casa |  | Ambiente | Casa
Dia 1 | 32,5 | 25,5 |  | 32,6 | 27,5
Dia 2 | 32,7 | 26,6 |  | 32,8 | 28
Dia 4 | 37,2 | 24,9 |  | 37,2 | 28,8
Dia 5 | 32 | 24,9 |  | 32,4 | 27,1
Dia 9 | 32,4 | 26,8 |  | 32,2 | 27,9
DIFERENÇA DE VALORES COM O SISTEMA DE GEOTERMIA ATIVO + ISOPOR:
 | Sistema Aberto |  | Sistema Fechado |  | 
Dia | Ambiente | Casa |  | Ambiente | Casa
Dia 1 | 32,3 | 23,3 |  | 32,4 | 25,3
Dia 2 | 35,2 | 23 |  | 35,2 | 25,4
Dia 3 | 33,5 | 22,9 |  | 33,3 | 25,8
Dia 4 | 30,4 | 22,9 |  | 30,4 | 25,2
Dia 5 | 29,7 | 22,7 |  | 29,7 | 24,4
Figuras 3 e 4: protótipo na testagem com fogo e termômetro registrando as temperaturas fora e dentro do protótipo, respectivamente.
De acordo com Silva e Brescansin (2015, p.20), estudos do Department of Energy (1998) apontam que os sistemas geotérmicos podem economizar até 50% do consumo de energia elétrica em uma residência. O princípio básico desse sistema é que o solo constitui uma fonte de calor estável, sendo esse um recurso que pode ser aproveitado em um sistema de refrigeração comum.
COLÉGIO MILITAR DE
SANTA MARIA